突发环境事件应急预案

[2019年版]

武汉汉氏资源循环利用有限公司

各部门、岗位及人员：

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）要求，为有效防范重特大环境污染与破坏事故的发生，确保事故的有效控制和及时处理，最大限度的减少国家和人民生命财产损失，维护社会稳定。提高公司及各部门、各岗位、各人员对突发性生产环保事故的处理能力，在事故发生时，能够迅速有效组织实施抢险救援，防止事故扩大。根据《中华人民共和国环境保护法》的要求，结合本单位实际编制了《武汉汉氏资源循环利用有限公司突发环境事件应急预案》。希望各部门要认真组织各岗位人员学习，并认真贯彻落实执行。

批准人：

武汉汉氏资源循环利用有限公司

2019年11月15日

# 目   录

目   录	III

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1有关环境保护法律、法规、技术规范及标准	1

1.3标准、技术规范	2

1.4适用范围	2

1.5事故分级	2

1.5.1厂区级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.5.2车间级．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.6 应急预案体系	4

1.7工作原则	4

2基本情况	6

2.1企业基本情况	6

2.2总平面布置情况	6

2.3环境风险源及典型事故类型	6

2.3.1环境风险源	6

2.3.2典型事故类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.4生产基本情况	6

2.4.1车间生产工艺．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.4.2污水处理站处理工艺．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.5.2地质地貌．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.5.3气象特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.5.4地下水环境状况概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.5.5周边环境状况	9

3突发环境事故危险源预测和评价	10

3.1危险源识别	10

3.1.1重大危险源风险识别	10

3.2突发环境事故危险源预测	15

4应急组织指挥体系与职责	16

4.1组织体系	16

4.2指挥机构组成及职责	17

4.2.1指挥机构组成	17

4.2.2指挥机构的主要职责	17

4.2.3应急救援指挥部人员主要职责	18

4.3	各救援组组员职责	19

5预防与预警机制	20

5.1预防工作	20

5.2预警行动	20

5.2.1预警的条件	20

5.2.2预警级别	21

5.2.3事故初判	21

5.2.4预警方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

5.2.5预警报告程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.3	预警发布与解除	22

5.3.1预警发布．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.3.2预警解除．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.4	预警措施	22

6信息报告与通报	24

6.1公司内部信息报告	24

6.2信息上报	24

6.3信息报告	25

6.3.1信息通报内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

6.3.2信息通报的联络方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

7应急处置	26

7.1分级响应机制	26

7.1.1一级响应26

7.1.2二级响应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

7.1.3三级响应．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

7.2应急措施	27

7.2.1火灾应急响应预案	27

7.2.4人员紧急疏散和撤离应急措施30

7.2.5危险区的隔离应急措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.2.6受伤人员现场救护、救治与医院救治．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.3应急监测	32

7.4应急终止	32

7.4.1应急终止条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

7.4.2应急终止程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

7.4.3跟踪监测和评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

7.5应急终止后的行动	33

7.5.1善后处置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

7.5.2调查与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

7.5.3次生灾害防护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

7.5.4秩序恢复重建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

7.6化学品储罐区管理要求	33

7.7应急处置措施汇总	34

8应急培训和演练	36

8.1培训	．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

8.1.1部门级培训	36

8.1.2指挥级培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

8.2演练	．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

8.3监督与管理	37

9责任与奖惩	38

10应急保障	39

10.1通信保障	39

10.2应急物质保障	39

10.3应急队伍保障	39

10.4经费保障	39

10.5医疗卫生保障	40

10.6交通运输保障	40

10.7技术保障	40

11附则	41

11.1名词与术语	41

11.1.1突发环境事件	41

11.1.2环境风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

11.1.3环境风险物质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

11.1.4环境风险单元．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

11.1.5事故排水41

11.1.6应急救援．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

11.2预案解释	41

11.3预案的修订	41

11.4应急预案的备案	42

11.5预案的实施	42

12附件和附图	43

总则

编制目的

为建立健全武汉汉氏资源循环利用有限公司突发环境事件应急机制，针对可能发生的突发环境事件，确保企业能迅速、有序、高效的开展应急处置、控制、减轻和消除环境危险，减少人员伤亡和经济损失，促进全面、协调、可持续发展，特制订本预案。

## 编制依据

1.2.1有关环境保护法律、法规、技术规范及标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月1日实施；

（4）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（主席令第三十一号）（2013年修正本）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》,由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

（6）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月1日；

（7）《突发事件应急预案管理暂行办法》（国办发[2013]101号）；

（8）《关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知》，于（环发[2015]4号）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（10）《武汉市人民政府关于印发武汉市突发事件预警和应急信息发布与传播办法（试行）的通知》（武政[2008]59号）；

（11）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发[2005]11号）；

（12）《国家突发环境事件应急预案》（国办函（2005）46号）；

（13）《湖北省突发公共事件总体应急预案》（鄂政发[2006]24号）；

（14）《湖北省突发环境事件应急预案》（鄂政发[2010]72号）；

（15）《湖北省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鄂政办[2013]309号）；

（16）《武汉市突发环境事件应急预案》（武政办[2007]18号）；

（17）《武汉市环境保护局突发环境事件应急预案》（武环[2006]55号）；

（18）《中华人民共和国消防法》，1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，自2009年5月1日实施；

（20）国家环境保护部文件环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》；

（21）国家环境保护部文件环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2012年7年3日；

（22）《危险化学品名录》（2015版）；

（23）《国家危险废物名录》（2008版本）。

标准、技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（2）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（7）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（8）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）

（9）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB-T29639-2013)。

## 适用范围

本预案适用于武汉汉氏资源循环利用有限公司由于人为或不可抗力造成的废水、固废（包括危险废物）、危险化学品等环境污染、破坏事件；在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的火灾泄漏等事故；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故。

## 事故分级

## 按照突发事件严重性和紧急程度，国家分级标准为四级，分别为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）。

本预案按照发生事故的可控性、严重程度及应急响应所需动用的资源，将事故分社会级（I级，重大环境事件，需要借助社会资源）、厂区级（Ⅱ级，较大环境事件，需借助厂区综合资源）、车间级（Ⅲ级，一般环境事件，需借助车间内部资源）。

1.5.1 社会级

凡符合下列情形之一的，为社会级事件：

（1）生产车间、危险化学品储罐区发生大面积火灾，造成含有毒有害物质的消防废水满溢至厂区外，有毒有害气体扩散至厂区外的；

（2）厂区污水处理站系统故障、管道破损，污水处理站应急池负荷不了，生产废水未经处理只能经由管道进入新城污水处理厂。

1.5.2厂区级

凡符合下列情形之一的，为厂区级事件：

（1）生产车间、储罐区发生大面积火灾、爆炸事故，企业内部消防力量可控制事态。

（2）厂区污水处理站系统故障、管道破损，可及时停车，污水可暂存于污水处理站调节池内，不外排至厂区外；

1.5.3车间级

凡符合下列情形之一的，为车间级环境事件：

（1）原料储罐区发生泄漏。可采取措施及时堵漏防止泄露扩散。

（2）生产过程中管道破裂导致原料泄漏，可及时停车处置。

1.5.4企业环境风险分级

根据企业周边环境风险受体的3种类型，按照环境风险物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M）矩阵，确定企业环境风险等级。

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录A，根据环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示。企业周边环境风险受体划分表判定，本公司周边的环境风险受体为类型2（E2）。

根据本报告第3.1章节计算，本项目环境风险物质数量与临界量比值Q值小于1；本预案参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）对生产工艺与环境风险控制水平M值进行评估。通过对企业生产工艺、安全生产控制、水环境风险防控措施、环评批复的其他环境风险防控措施落实情况以及废水排放去向的评估，计算得出企业生产工艺与环境风险控制水平M值为16，对照企业生产工艺与环境风险控制水平表，其M值为16，其生产工艺过程及环境风险控制水平属于M1类水平。

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录A：企业周边环境风险受体属于类别3时，按照下表确定环境风险等级。

表1-1 类型3（E1）--企业环境风险分级表

| 环境风险物质数量与临界量比（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |
| --- | --- |
|  | M1类别 | M2类别 | M3类别 | M4类别 |
| 1≤Q＜10 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| 10≤Q＜100 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| 100≤Q | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |

本公司生产工艺过程及环境风险控制水平为M1类水平，Q值小于1，因此本公司环境风险等级为一般环境风险等级。

## 1.6  应急预案体系

为应对武汉汉氏资源循环利用有限公司的应急情况，采取相应的应急准备措施，并在发生紧急状态后作出响应，以减少环境影响，应急预案体系包括：总则、公司基本情况、突发环境事故危险源预测和评价、应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、信息报告与通报、应急处置、后期处置、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、预案的实施和生效时间。

本预案与武汉市汉南区突发环境事件应急预案相衔接，横向与公司安全生产应急预案相衔接，竖向与公司专项环境应急预案以及现场处置预案相互协调，关系图如图所示：

## 1.7工作原则

武汉汉氏资源循环利用有限公司突发环境污染事故应急救援工作遵循“预防为主，防治结合；统一领导，协同合作；科学应对，高效处置”的原则。

（1）预防为主，防治结合。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故发展全过程的综合管理和紧急处置能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）科学应对，高效处置。在事故抢险救援中始终将确保人身安全和健康放在第一位，在做好人员防护的情况下，采取科学合理的方法，迅速、有序、高效的开展应急处置，控制、减轻和消除环境危害，减少人员伤亡和经济损失，将事故损失最大限度地降低。

# 基本情况

## 企业基本情况

（1）公司名称：武汉汉氏资源循环利用有限公司

（2）法定代表人：杨帆

（3）地址：湖北省武汉市

（4）邮政编码：430056

（5）公司类型：有限责任公司

（6）从业人数：24

（7）地理位置：武汉经济技术开发区创业四路18号

总平面布置情况

公司目前主要从事含铜蚀刻废液的铜资源回收及无害化处置，设计处置规模为年处置含铜废液23000吨/年，生产氧化铜6800吨。

项目分为三个部分。生产车间、危险废物储罐区以及污水处理站。其中生产车间分为3层，1楼车间内设置配电室、洗涤槽、配浆槽等，二楼设置更衣室、氧化反应区、板框压滤区、生产控制室。储罐区紧邻生产车间的南侧，包括蚀刻废液储罐、液碱储罐等。罐区面积360平方，设置有围堰和防雨遮阳棚。污水处理站位于厂区角。

## 2.3环境风险源及典型事故类型

## 2.3.1环境风险源

公司主要生产原料为酸性蚀刻废液和液碱，并配备有污水处理站。环境风险源为酸性蚀刻废液、液碱、盐酸和污水处理站污水。原料区、污水处理站均有风险源标识。

### 2.3.2典型事故类型

①原料储存罐区发生泄漏；

②生产过程中管道破裂导致原料泄漏；

③污水处理站设备故障导致污水外漏。

## 2.4生产基本情况

### 2.4.1车间生产工艺

公司车间现只有一条生产线，生产工艺主要为酸性含铜废液加液碱进行氧化反应生成氧化铜和水。主要生产工艺流程如下：

滤饼

滤饼

废水

### 滤饼  	废水	废水

### 2.4.2污水处理站处理工艺

车间生产污水排入污水处理站进行处理，经过处理完达到排放标准后，由标准排口排入开发区污水管网。

废水

2.5周边环境情况

2.5.1企业地址位置

武汉经济技术开发区位于武汉城区西南部，东临长江，南依东荆河，西靠京珠高速公路，处于市区中环线河外环线之间，距汉口火车站约18km，距武汉天河国际机场约35km。上海至拉萨的318 国道横穿东西，北京至珠海的高速公路纵贯南北。四周分别为南太子湖、三角湖、后官湖、朱山湖、烂泥湖、西北湖、汤湖、万家湖及长江、东荆河所环绕。其中心处于东经114º9′，北纬30º29′，距武汉市市中心15km。规划用地范围90.7km2，其中已建成区面积为38.6km2。

武汉汉氏资源循环利用有限公司含铜蚀刻废液综合利用项目位于武汉经济技术开发区创业四路18 号，厂区中心经度114°9´0´´，厂区中心纬度30°29´0´´。

### 2.5.2地质地貌

### 武汉经济技术开发区内位于长江Ⅲ级阶地上，地势为西北高、东南低，海拔高度在39~43m，主要是垄状岗丘和湖积、河积平地，基本上高于有记录的高港水位(28.05m)以上。由于后期地表水流浸蚀作用，台面被切割破坏，发育有较开阔坳沟，相对深度3~6m，地貌景观呈垅岗地形，台面一般高程为30m，高岗地带达41m，近湖、河岸边为18m 左右。开发区内地层主要由第四纪上更新统冲、洪积、亚粘土、粘土组成。颜色黄褐～棕红，硬～坚硬状，具有灰白色网纹特征。土层致密坚实呈硬塑性状态，承载力30~50t/m2，不透水，厚达18～30m 左右。

开发区工程地质条件较好，未发现其它不良地质现象，项目场址无回填土，地下水深4.0m；无洞穴及矿穴，无历史遗迹。该地区属六级地震烈度区，设防烈度七级。

### 2.5.3气象特征

开发区所在地为亚热带湿润季风气候区，具有雨量丰沛、热量充足、雨热同季冬冷夏热、四季分明的气候特征。平均年降水量为1269.6mm，年平均气温16.8℃，极端最高气温35.7℃，极端最低气温-3.2℃，年平均相对湿度78%。该地区全年主导风向为东北风，夏季主导风向为偏东南风，年平均风速为 1.5m/s，最大风速15.7m/s。24 小时最大积雪深度为15.0cm，降雪日数9.2 日，雾日数33.1 日(能见度≤1000m)，年平均雷暴日37.8 天。

该地区近三年静风频率较高，达39%，有风时则以NE 为最高，其中N、NNE、NE、ENE风向累计频率较高，为28%。各季中以秋、冬这四个方位累积频率最高，分别为31%和33%。

### 2.5.4地下水环境状况概括

### 根据《湖北省主要城市和地区地下水监测报告》(1991-1995 年)，依据地下水含水介质、赋存条件及水动力特征，武汉市地下水类型包括第四系全新统孔隙承压水、第四系上更新统孔隙承压水、上第三系裂隙孔隙承压水和碳酸盐岩类裂隙岩溶水。

第四系全新统孔隙承压水分布于长江、汉江一级阶地，含水层厚度较大，顶板埋深和水位埋深较深，富水性较好。第四系上更新统孔隙承压水主要分布于武汉市的汉口东西湖区的汉江二级阶地，其水文地质特征自汉江中、上游向下游，含水层厚度由厚变薄，含水层顶板埋深与水位埋深由浅变深。上第三系裂隙孔隙承压水分布于武汉东西湖区茅庙集西北地区，含水层厚度1.6-30.0m，含水层顶板埋深3.56-25.57m。碳酸盐岩类裂隙岩溶水主要分布于武昌、汉阳(大桥倒转向斜、南湖—鲤鱼洲向斜等)，据钻孔揭露，碳酸盐岩地层浅部岩溶以小溶洞、溶孔及裂隙为主，深部岩溶发育规模较大。

武汉市地下水代表性的水型是重碳酸钙、重碳酸钙镁和重碳酸钙钠型。其溶解性总固体除个别地段外，均小于1000mg/L，为淡水，酸碱度适中为中性水。中硬度一般以全新统孔隙承压水较高，且主要是暂时硬度。

地下水位自然动态变化特征表现为：全新统孔隙承压水受江水位高(丰水期)低(枯水期)和上下游水位落差变化的影响，形成了东西湖区段地下水位一般高于长江两岸的地下水位，且呈汉江(东西湖区段)至长江，再由长江武昌白沙洲经徐家棚至青山一带，地下水位由高逐渐变低。上更新统孔隙承压水由于地下水主要接受来自西北方向相邻含水层的侧向径流补给，于东南部排泄，形成阶地西部地段自西北向东南，东部地段自北向南，水位由高变低。碳酸盐岩类裂隙岩溶水水位变化特征表现为高低水位变化不大，年变幅较小，动态曲线显示为单峰或平缓型。

2.5.5周边环境状况

公司位于武汉经济技术开发区创业四路18号公司位于经济开发区创业四路，周边两百米内的企业有国际纸业、燎原模塑公司、东风鸿泰汽车零部件集成工业园、武汉康乐药业公司、辉门摩擦产品公司一厂、武汉协和齿环有限公司，无居民住宅区和江河湖海。周边居民区有金凯公寓距离公司600m，周边湖泊有汤逊湖距离公司800m。

突发环境事故危险源预测和评价

3.1危险源识别

3.1.1重大危险源风险识别

对本企业的主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程中排放的“三废”污染物的物质风险分别进行风险识别，本公司生产工艺中涉及的化学品包括液碱、含铜蚀刻废液、盐酸。对照《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）、《危险化学品名录》（2015年版）。各危险化学品分类见表3-1。

表3-1-1 本公司危险化学品分类表

| 名称 | 分子式 | 危规号 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铜蚀刻废液 | CuCL2 H2O, HCl ,NaCl, NaClO3 | 81007 | 混合酸性液体，沸点等不固定。 | 不燃，具有强腐蚀性。 | 与盐酸类似，具有强腐蚀性，微量刺鼻气味，灼伤皮肤跟身体器官。 |
| 氢氧化钠 | NaOH | 82001 | 白色不透明固体，易潮解。熔点318.4℃，沸点1390℃，易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。 | 不燃，与酸发生中和反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具强腐蚀性。 | 第8.2类碱性腐蚀品，具有强烈刺激和腐蚀性。皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 盐酸 | HCl | 81013 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 | 该品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |

表3-1-2盐酸物化性质一览表

| 国标编号 | 81013 | CAS号 | 7647-01-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | HCl | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
| 分子量 | 36.46 | 蒸汽压 | 30.66kPa(21℃) |
| 熔点 | -114.8℃/纯沸点：108.6℃/20% | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.20；相对密度(空气=1)1.26 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氯化氢。 |
| 环境标准 | 中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 15mg/m3 |

表3-1-3氢氧化钠物化性质一览表

| 国标编号 | 1823 | CAS号 | 1310-73-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | NaOH | 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解。 |
| 分子量 | 40.01 | 蒸汽压 | 0.13(739℃) |
| 熔点 | 318.4℃ | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |
| 密度 | 2.12（相对于水） | 稳定性 | --- |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 本项目用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |
| 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 对水体可造成污染。 |
| 废弃处置办法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |
| 环境标准 | / |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本公司生产装置区及仓储设施作为一个辨识单元进行重大危险源辨识。本公司列入重大危险源辨识的危险化学品及其临界量详见表3-1-4。

表3-1-4 本公司风险物质储存量及临界量一览表

| 序号 | 物质名称 | 危险物质类别 | 储存量t | 临界量t | qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 腐蚀性 | 20 | 40 | 0.5 |
| 2 | 氢氧化钠 | 腐蚀性 | 40 | 120 | 0.333 |
| 3 | 含铜废液 | 腐蚀性、毒性 | 60 | 120 | 0.5 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）4.2公式进行判断：

其中：

q1、q2……qn——每种危险物质贮存场所或生产场所实际存在量，t；

Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t；

根据上述计算公式得出：

0.833            0.5 ；

本公司划分两个功能单元，生产区和罐区均在500m范围内，可将以上设施所在区域作为一个功能单元，盐酸储罐位于污水处理站，作为第二个功能单元。根据计算结果判定本公司危险化学品未构成重大危险源。

3.1.2 环境功能区划和环境质量现状

（1）环境功能区划

企业所在地环境功能区划见表3-1-5。

表3-1-5项目所在地环境功能区划

| 环境要素 | 区域及范围 | 功能类别 | 确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目所在地及周围区域 | 二类 | 武政办[2006]178号 |
| 地表水 | 南太子湖 | Ⅳ类 | 鄂政办函[2000]74号 |
|  | 长江武汉段 | Ⅲ类 | 鄂政办函[2000]74号 |
| 环境噪声 | 项目所在地及周围区域 | 3类 | 武政办[2006]203号 |

（2）环境质量现状

企业所在区域2014年环境空气质量监测指标SO2、NO2、PM10年均值均末超标；项目周边硫酸雾、氯化氢、硫化氢监测值均满足TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质的最高容许浓度要求，项目所在地周边环境空气质量较好。

2014年长江纱帽、杨泗港断面中pH、高锰酸盐指数、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP）、石油类指标均可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中“Ⅲ类水质”的要求。

2014年南太子湖COD、BOD5、氨氮、总磷指标超过GB3838-2002《地表水环境质量标准》中“Ⅳ类”水体的要求，超标倍数分别为0.37、0.58、0.47、2倍，主要是由于周边管网建设滞后，仍有部分未经处理的生活污水和工业废水的排入造成。

项目南、西、北侧厂界噪声昼夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）“3类标准”的要求，声环境现状质量较好。

评价区地下水各监测指标均能满足GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅳ类标准。

企业厂界土样中砷、镉、铬、铜、铅、镍、银、锌、汞元素，均没有超过《土壤环境质量标准》（GB 15618-1995）中的二级标准，同时，对照《工业企业土壤环境质量风险评价基准》(HJ/T 25-1999)，上述元素远低于通用土壤基准直接接触值。

3.1.3 环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域。

通过现场勘查，公司厂址周围无医疗卫生、文化教育、可研、行政办公、重要基础设施、基本农田保护区和居住商用地等环境风险受体的存在。雨水经企业雨水总排口排入开发区雨水管网，生产废水处理达标后通过市政管网排入开发区新城污水处理厂并最终进入长江。

（1）大气环境风险受体

公司厂址周围3Km范围内主要有曹庄、周公等小区和阳光丽景、宁康园等社区。公司排放的废气中主要含有微量硫酸雾和氯化氢，对环境空气影响很小。

（2）水环境风险受体

公司的生产废水通过市政管网排入武汉新城污水处理厂，最终排入长江。地下水受体主要为厂址周围地下水，执行《地下水环境质量标准》3类。

（3）声环境风险受体

公司所在地为工业园区，声环境受体主要为厂界周边环境，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类

（4）土壤环境受体

公司所在地为工业园区，对周边环境土壤影响很小。根据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001，场界应位于居民区800米以外，地表水域150米以外。根据公司周边环境受体分布可知，公司所处位置满足GB18597-2001的要求。

3.1.4小结

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）附录A，根据环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，企业周边环境风险受体情况划分见表3-1-6。

表3-1-6企业周边环境风险受体情况划分一览表

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：乡镇及以上城镇饮用水水源（地表水或地下水）保护区；自来水厂取水口；水源涵养区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；风景名胜区；特殊生态系统；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；或 ●以企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口算起，排水进入受纳河流最大流速时，24小时流经范围内涉跨国界或省界的；或 ●企业周边现状不满足环评及批复的卫生防护距离或大气环境防护距离等要求的；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或企业周边500米范围内人口总数大于1000人，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域； |
| 类型2（E2） | ●企业雨水排口、清净下水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；耕地、基本农田保护区；富营养化水域；基本草原；森林公园；地质公园；天然林；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或企业周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人； ●企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区； |

续表3-1-7企业周边环境风险受体情况划分一览表

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型3（E3） | ●企业下游10公里范围无上述类型1和类型2包括的环境风险受体；或 ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人，或企业周边500米范围内人口总数小于500人。 |

本项目废水经厂内污水处理站处理后排入新城污水处理厂处理，废水不直接排入受纳水体，公司周边500m范围内人口总数约为800人，卫生防护距离内无敏感点存在。根据企业周边环境风险受体情况划分一览表，本项目环境风险受体类型为E2。

3.2突发环境事故危险源预测

3.2.1.1泄漏事故预测与分析

（1）生产车间管道泄漏

通过对本公司涉及的物质和生产过程进行风险识别，本公司存在的潜在产生泄露事故的主要风险源项有：管道由于连接不严、水封失效、腐蚀破裂等原因导致的管道料浆、生产污水泄露。

料浆、生产污水的毒性主要是由于含重金属铜，料浆及未处理的污水排放到外部环境当中，会使外部水体污染，PH不合格，含铜过高。

（2）罐区原料泄漏

罐区原料液碱、含铜蚀刻废液储罐的输送管道、法兰、连接处容易发生爆管、脱胶等情形。液碱为强碱性的液体，当泄漏到外部环境中时会导致水体和土壤严重污染，PH大量升高。含铜蚀刻废液为强酸性废液并且含有大量金属铜离子，当泄漏到环境中会导致水体、土壤污染，PH降低，重金属污染。

（3）污水处理站盐酸泄漏

盐酸罐区盐酸储罐的管道连接处、法兰、阀门接连处容易发生爆管、脱胶等情形。盐酸属于强酸性有腐蚀性的酸性液体，当泄漏到外部环境中会导致水体或者土壤严重污染，PH降低。

3.2.1.2环保设施事故预测及分析

污水处理站设备设施发生故障，未及时发现并采取措施处理，大量废水未经处理可能通过厂区的排水管网排入外部的新城污水处理厂，此时需要外部力量协助对泄漏进行控制。

在物质危险性识别的基础上，确定本企业污染源和危险性物质可能发生的主要环境事件类型见表3-2。

表3-2 突发环境事故类型及后果

| 单元 | 事故 | 次生事故 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故类型 | 危害途径 | 事故后果 | 次生事故类型 | 危害途径 | 事故后果 |
| 生产车间 | 管道爆管 | 废水 | 毒害 | -- | -- | -- |
| 储罐区 | 一般危险化学品泄漏 | 废水 | 毒害 | -- | -- | -- |
| 污水处理站 | 设施故障 | 废水 | 超标排放 | 超标废水进入外环境 | 废水 | 影响下游企业新城污水处理厂 |
|  | 盐酸储罐 | 废水 | 毒害 | -- | -- | -- |

应急组织指挥体系与职责

组织体系

公司成立了应急救援机构，具体组织图见图4-1。

备注：（1）如遇到紧急情况，由各部门负责人直接指挥和协调各项工作，如不在岗位时，则按照顺序代理上岗，直接接替其工作。

（2）指挥领导手机应保持24小时内进行待机状态，以便应急时随时联系。

（3）其他人员必须服从指挥，随时听候加入救援行动，及时主动到有关场所提取灭火器材等。

（4）如上述应急救援机构负责人发生变动时，由其公司职务的接替者进行替换。

指挥机构组成及职责

4.2.1指挥机构组成

为了有效地预防事故，尽量减少事故损失，保证在发生重大事故时，贯彻“统一指挥，分级负责”的原则，武汉汉氏资源循环利用有限公司成立应急救援指挥部。当发生突发环境事件时，由突发环境事件应急救援指挥中心负责全公司应急救援工作的组织和指挥。

突发环境事件应急救援中心是环境事故的应急全力机构，全权负责本公司环境事故的应急组织指挥工作。应急救援指挥部由总指挥和副总指挥分别由何有斌和林春生担任，指挥中心下设现场处置组、医疗救护组、紧急疏散组、通讯联络组、灭火警戒组等5个专业职能小队。武汉汉氏资源循环利用有限公司有关人员联系通讯表见表4-1。

表4-1 组织应急响应有关人员联系通讯表

| 姓名 | 职位 | 公司职务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张一鸣 | 总指挥 | 总经理 | 027-84896836 | 13607163281 |
| 刘晖鹏 | 副总指挥 | 分管副总经理 | 027-84896836 | 13659897068 |
| 王珑 | 环境监测组 | 分析技术员 | 027-84896836 | 13437110670 |
| 朱秀琴 | 医疗救护组 |  | 027-84896836 | 13628677021 |
| 赵波 | 紧急疏散组 | 生产部班长 | 027-84896836 | 13971276088 |
| 刘必红 | 通讯联络组 | 公司办公室主任 | 027-84896836 | 13697352340 |
| 张建华 | 灭火警戒组 | 生产部组长 | 027-84896836 | 13986017931 |
| 何海兵 | 事故处理组 | 生产部维修组长 | 027-84896836 | 15327204038 |

4.2.2指挥机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案并交由上级环保主管部门进行审批和备案；

（3）组建突发环境事件应急处置队伍；

（4）负责应急防范设施（备）的建设，以及应急处置物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助内部相关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的更新；

（7）批准本预案的启动和终止；

（8）确定现场指挥人员；

（9）协调事故现场有关工作；

（10）负责人员、资源配置和应急队伍的调动；

（11）及时向上级环保主管部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（12）接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，协助事故处理。配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

（13） 负责保护事故现场及相关数据；

（14）有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

4.2.3应急救援指挥部人员主要职责

应急救援指挥部人员主要职责见表4-2。

表4-2 应急救援指挥部人员主要职责一览表

| 姓名 | 职位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 张一鸣 | 总指挥 | （1）组织制定和实施环境污染突发事故应急救援预案； （2）负责迅速召集和组织救援队伍及货源配置；确定事故状态下各级人员的职责和任务范围； （3）批准预案的启动与终止； （4）布置事故现场有关工作，组织查清危险源、污染所产生的原因以及估算危害程度。指挥协调各部门进行危险源、污染源的控制，降低事故人员伤亡和财产损失； （5）负责环境污染事故的处置和救援的全面指挥、评估事故的规模、决定是否需要外部应急救援力量的支援； （6）安排布署对有可能受影响区域的通报工作；指导员工防护、组织员工安全撤离、联系控制撤离周边居民； （7）负责安排向上级部门递交事故报告和事故应急救援报告，组织指挥中心成员及时总结事故应急行动的经验和教训； （8）组织安排人员培训和预案演练工作； （9）组织安排现场保护和现场清理工作和危险隐患的消除工作； （10）负责安排组织预案的审批与更新。 |
| 刘晖鹏 | 副总指挥 | （1）协助总指挥开展事故现场应急救援的各项具体工作，并及时向总指挥汇报事故现场具体情况； （2）负责事故现场应指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短时间内完成应急行动； （3）指挥相关单位采取紧急措施和安全性停车； （4）负责具体实施预案的演练以及启动、终止工作； （5）在总指挥未能立即到达事故现场的情况下，负责应急救援的总指挥工作，组织抢险； （6）落实指挥中心职责中应急救援现场工作。 |
| 王珑 | 环境监测组负责人 | （1）负责事故现场大气、水体、土壤等污染监测； （2）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责提供求援现场污染物浓度情况，协助确定疏散范围； （3）组织对有毒、腐蚀性物品的抢险、安全监督； （4）负责对故事发生区危险化学品、剧毒化学品等特种设备的安全进行监管； （5）负责地质灾害、水源污染等次生灾害的预防； （6）参与预案演练工作。 |
| 朱秀琴 | 医疗救护组负责人 | （1）负责安排急救药品、器材的日常保管和维护； （2）对组员进行应急救援技能和危化品知识及其危害特性的培训，掌握应急状态下的救援程序； （3）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，在应急状态下，安排组员迅速进入事故现场进行救援； （4）组织队员参与预案演练工作。 |
| 赵波 | 紧急疏散组负责人 | （1）接受总指挥和现场指挥的安排，负责制定事故现场人员的撤离、疏散方案； （2）负责调动人群疏导组成员，安排人员撤离和疏导等。 |

续表4-2 应急救援指挥部人员主要职责一览表

| 姓名 | 职位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 刘必红 | 通讯联络组负责人 | （1）负责安排危化品生产和使用岗位通迅器材的日常维护； （2）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，接到事故救援预案启动命令后，立即响应并通知各应急小组，传达总指挥的使命。同时确保应急通迅畅通； （3）组织队员参与预案演练工作等。 |
| 张建华 | 灭火警戒组负责人 | （1）负责布置安全警戒，禁止无关人员和车辆进入危险区域，在人员疏散区域进行治安巡逻； （2）负责保护人员和财产安全，对现场及周围人员进行安全防护指导； （3）接受总指挥和现场指挥的安排和调动，负责确定伤亡人员的情况等； （4）负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作。 |
| 何海兵 | 事故处理组负责人 | （1）负责组织开展事故调查处理工作，配合政府组成的调查组进行调查，并负责向公司领导及员工通报事故调查情况； （2）事故处理组应在第一时间收集各种事故资料，如岗位报表记录、仪表记录、设备运行记录、现场影像资料记录； （3）负责抢险、灭火后事故现场的洗消去污，泄漏物防化、防毒处理，为恢复正常工作秩序做好准备； （4）事故处理组应在事故状态得到控制或工作秩序恢复后立即组织开展事故调查； （5）在接到人员伤亡的报告后应在第一时间赶到事发现场或医院，了解伤员状况，及时组织医院进行抢救治疗，并负责与工伤保险经办部门联系，报告工伤情况，组织事故伤亡人员善后处理工作； （6）事故处理组应督促安排好受伤人员的生活及陪护工作，协助做好家属安抚工作。 |

各救援组组员职责

（1）在所在小组组长的领导下，认真学习危化品知识和应急预案的内容，了解抢险程序及在救援抢险中的职责；

（2）在所在小组组长的领导下，掌握各种器材的使用方法，积极进行抢险演练，提高抢险能力；

（3）接到事故应急预案启动命令后，在组长的带领下，迅速投入抢险工作；

（4）组织队员参与预案演练工作。

预防与预警机制

预防工作

公司建立健全危险源监控制度。以武汉汉氏资源循环利用有限公司为主体，对可能导致环境突发事件的危险源进行监控和定期巡查，主要预防工作见表5-1及表5-2，针对突发事件制订具体的应对措施，做到早发现、早防范、早报告、早处置。

表5-1 存贮设施环境风险预防措施

| 单元 | 名称 | 事故类型 | 环境风险预防措施 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 贮存设施 | 贮存方式 |
| 危储罐区 | 含铜蚀刻液 | 泄露 | 储罐 设置防泄漏装置，加装后备电源及防爆灯。在罐区必须设有洗眼器或淋浴设备，配有防毒口罩、面具及个人防护用品。 张贴剧毒性标识牌，提高作业人员的警惕性 | 储存于阴凉、通风的罐区。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行危险化学品管理制度。 |
|  | 液碱 | 泄露 | 储罐 设置防泄漏装置，加装后备电源及防爆灯。在罐区必须设有洗眼器或淋浴设备，配有防毒口罩、面具及个人防护用品。 张贴剧毒性标识牌，提高作业人员的警惕性 | 储存于阴凉、通风的罐区。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行危险化学品管理制度。 |
| 污水处理站 | 盐酸 | 泄露 | 储罐 设置防泄漏装置，加装后备电源及防爆灯。在罐区必须设有洗眼器或淋浴设备，配有防毒口罩、面具及个人防护用品。 张贴剧毒性标识牌，提高作业人员的警惕性 | 储存于阴凉、通风的罐区。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行危险化学品管理制度。 |
|  | 污水 | 设备故障 | 紧急停止污水处理站运转，停止将未处理的生产污水向外排放 排查设备设施故障原因，能够即刻修复的即刻修复后恢复污水站运转。不能即刻修复的立即更换备用设备设施，再恢复污水处理站运转。 若发生紧急事故未处置的污水经管道排出，立即联系下游企业武汉新城污水处理厂该情况，请求下游企业给予紧急处理 |

预警行动

5.2.1预警的条件

（1）原料储存罐区发生泄漏

（2）生产过程中管道破裂导致原料泄漏

（3）污水处理闸门发生故障不能正常运行；

（4）其它可能导致污染事故的状况出现时。

5.2.2预警级别

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。其中，蓝色预警针对一般环境事件（车间级事故），黄色预警针对较大环境事件（厂区级），橙色预警针对重大环境事件（厂外级），红色预警针对特别重大环境事件（厂外级）。具体预警事故类型见表

表5-2 事故预警类型一览表

| 预警类型 | 事故类型 |
| --- | --- |
| 蓝色 | ①原料储存罐区发生泄漏； ②生产过程中管道破裂导致原料泄漏； |
| 黄色 | ①生产车间、化学品仓库发生大面积火灾，企业内部消防力量可控制事态，，涉及的消防废水可通过风险事故池回收； ②污水处理站设备故障导致污水外漏 |

根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。进入预警状态后，事故有关部门应当采取如下措施：

（1）立即启动相关应急预案。

（2）发布预警公告。一般环境事故启动蓝色预警；较大环境事故启动黄色预警。

（3）转移、撤离或者疏散可能受到伤害的人员，并进行妥善安置。

指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测小组立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（4）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（5）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

5.2.3事故初判

如果发生以上情形之一时，由公司内部专家初步判定事态发展趋势以及可能发生的事故，并与公司的应急领导小组及时沟通，以便事故发生时及时启动相应的应急响应。

5.2.4预警方式

公司在各车间各区域设置报警器，涉及废气处理装置故障时采用电话或对讲系统来通知和发布预警信息，涉及火灾事故时采用广播系统协助通知。

5.2.5预警报告程序

预警方式依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

（1）事故的最先发现者或现场人员应立即将事故情况向应急指挥部现场指挥、安技环保部负责人汇报，汇报的内容包括事故地点、人员伤亡、事故概况；

（2）现场指挥在接到事故报告后，应立即采取措施，组织进行抢救，并根据现场情况，做出妥善的工艺处理以免事态扩大；

（3）安环部负责人接到事故报告后，如需组织内部消防、医疗力量参与救护，应及时与医疗救护组、灭火警戒组取得联系，通知相关人员迅速赶赴现场，参与救护。如发生火灾、人员中毒需外部消防、医疗救护力量帮助时，现场人员应迅速通知行政部，拨打119、120火警、急救电话，请求支援；

（4）事故单位负责人、安环部根据事故的严重性及时将事故情况报告给分管的领导，分管的领导到现场后，根据事故的严重性，判断是否启动应急预案，并及时向公司领导汇报；

（5）公司领导根据事故的严重性，决定是否启动突发环境事故应急预案，如发生一般以上突发性环境污染事件，公司领导应赴现场组织指挥，并启动环境事故应急预案，成立指挥部，组织事故处理，力争将事故损失降低到最小程度，同时将事故情况及时向上级有关部门报告。

预警发布与解除

5.3.1预警发布

预警信息经公司应急救援指挥部办公室收集，经应急救援指挥部批准发布。

5.3.2预警解除

污染事故得到控制，应急救援指挥部下达预警警报解除命令。组织关闭警报，通过电话、对讲机等通讯方式宣布预警解除命令，通知内部各部门解除警戒，进入善后处理阶段。

预警解除后，应急救援指挥部应继续履行职能，做好应急组织和善后处置。

预警措施

应急状态下的报警通讯联系方式：027-84896836

24小时有效报警装置：各部门报警器。

收集到的有关信息证明突发性环境污染事故即将发生或发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。

进入预警状态后，应当采取的措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各应急救援队伍进行应急状态，立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，终止可能导致危害扩大的行动和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

信息报告与通报

公司内部信息报告

（1）事故发生后，事故现场人员应当立即向事故工位的当班负责人报告，按照事故发现人、单位负责人、安环部负责人、公司领导顺序逐级上报；

（2）发生生产环保事故、自然灾害事故造成人员伤亡，事故单位负责人应在第一时间内向安环部、分管领导、公司总经理进行汇报；

（3）公司应急预案救援信号主要通过电话报警，指挥部通过电话或对讲机向全公司发布救援指令；

（4）发生未遂事故，在现场处置结束后，事故部门、行政部应及时将事故情况向公司领导、有关部门进行通报，发布取消应急状态指令；

（5）公司24小时总调度值班电话为：027-84896836。

信息上报

突发环境事件已经或可能对外环境造成影响时，应当在1小时内向，武汉市汉南区环境保护局报告，武汉市环境保护局环境监察支队报告。

公司安环部负责将事故情况进行报告，不得迟报、谎报、瞒报和漏报；

武汉市汉南开发区区人民政府24小时值班电话：027-84897321

武汉市汉南开发区环境保护局24小时值班电话：027-84891192

武汉市环境保护局环境监察制度２４小时值班电话：027-85807191

报告内容

（1）突发环境事件发生的时间、地点以及类型；

（2）发生事故时正在进行的生产工序、可能涉及的危险化学品和剧毒化学品的种类，

（3）排放污染物的种类、数量、人员伤亡情况、直接经济损失；

（4）突发环境事件已经对大气、水域及土壤外部环境造成影响的范围、潜在的危害程度，事件可能的转化方式及趋向；

（5）已经采取的应急措施；

（6）可能受影响的区域及采取的措施建议；

（7）其它应当报告的情况。

情况紧急时，事故现场人有关人员可以直接向武汉市青山区环境保护局、武汉市环境保护局和有关部门报告。

信息报告

6.3.1信息通报内容

对可能受到事故影响的单位，应在事故发生后进行及时通报，通报内容包括：

（1）突发事件的性质；

（2）突发环境事件对人体健康的影响；

（3）自我保护的措施及注意事项；

（4）决定疏散时，应告知公众疏散时间、路线、随身携带物、交通工具及目的地。

6.3.2信息通报的联络方式

武汉沌口开发区人民政府：027-84897321

武汉市沌口开发区环境保护局：027-84891192

本公司发生重大事故，即事故等级为厂外级（Ⅰ级，特别重大和重大环境事件，需借助外部力量），可能对周边居民产生影响的情形时，由企业通报周边居民区联系人，并协助周边居民进行疏散，周边居民点联络人联系方式见附件2。

应急处置

分级响应机制

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故应急响应分为一级应急状态（重、特大事故，红色、橙色预警），二级应急状态（较大事故，黄色预警），三级应急状态（一般或轻微事故或事件，蓝色预警）。

7.1.1一级响应

适用于发生火灾、爆炸或泄漏事故，造成有毒、有害污染物大量泄漏并已扩散到周边环境，周边区域环境面临重大威胁，需要全体人员疏散撤离和影响周边社区或企事业单位的事故、事件。事故已超过公司自身处理能力，需要上级部门统一协调才能进行有效处置。

发生以下事故时，应启动一级响应：

（1）污水处理设施发生故障失控、车间管道破损、发生泄露，以及生产过程中的发生的跑、冒、滴、漏事故，造成含铜废水排至厂区外；

（2）生产车间、危险化学品储罐发生大面积火灾事故，造成含有毒有害物质的消防废水满溢至厂区外，有毒有害气体扩散至厂区外的；

一级响应及时向公司领导报告，并启动应急预案，立即向上级主管部门和武汉市汉南区环境保护局汇报。

一级应急响应由武汉汉氏资源循环利用有限公司应急领导小组总指挥执行；遇政府成立现场应急指挥部时，移交政府指挥部人员指挥，火灾时在公安消防部门到场后移交消防部门指挥，并介绍事故情况和已采取的措施，配合协助应急指挥与处置。

7.1.2二级响应

适用于事故危害有扩大趋势，对公司内部环境造成较大影响，周边环境、企业事业单位、公众面临威胁，应急处置无法有效控制事态发展的情形。

发生以下事故时，应启动二级响应：

（1）生产车间、危险化学品储罐区发生大面积火灾事故，企业内部消防力量可控制事态，涉及的消防废水可通过风险事故池回收；

（2）厂区污水处理站设施故障、管道破损，可立即停止污水站运转，生产污水可暂存于污水处理站调节池内，不外排至厂区外；

二级响应及时向公司分管环保领导报告，并启动应急预案，对事态发展进行有效控制，同时向上级主管部门和武汉市沌口开发区环境保护局汇报。

二级应急响应由武汉汉氏资源循环利用有限公司应急领导小组总指挥执行；视现场情况，总指挥可指令授予应急指挥小组某成员行使总指挥职权。

7.1.3三级响应

适用于单个环境危险源发生事故，毒害污染物少量泄漏，公司内局部区域环境面临威胁，不会对外部造成影响，不会发生人员伤亡情况。

发生以下事故时，应启动三级响应：

（1）危险化学品储罐区危险化学品少量泄漏可及时采取补救措施的；

（2）生产车间管道在进行料液传输时，发生爆管脱胶等情形，发生少量的泄漏可及时采取补救措施。

（3）污水处理站系统设施故障、管道破损，未处理的生产废水可暂存于污水预处理系统调节池内，不外排至厂区外时。

三级应急响应启动现场处置方案，及时告知部门负责人，并进行有效监控，根据事故发展决定是否上报和扩大应急。

三级应急指挥由分管环保的公司负责人指挥，或者授权的部门负责人指挥应急处置。

应急措施

7.2.1火灾应急响应预案

（1）发现火情后，第一目击人应立即向公司事故应急总指挥张一鸣报告，按照报告程序报警，就近拿取灭火装备并采取有效措施灭火。

（2）公司事故应急总指挥迅速组织人员利用现有灭火器材扑救，转移存放的物资，同时切断可燃物燃烧路线，阻止火势蔓延，必要时请求公司消防队。

（3）火势较小时，就地使用灭火器材灭火，组织人员集中周边移动灭火器协同扑救；如火势较大，应组织疏散人员和车辆撤离至安全区域，划分警戒区域并加强现场警戒，杜绝闲杂人员进入，派专人引导消防车辆，以保证消防车辆快速到达现场。

（4）应急领导小组应在规定的时间内向上级领导和当地主管部门报告，及时将受伤人员转移到医疗机构进行救护；如有人在建筑物内时，须在安全的条件下组织搜救或通知消防人员搜救，遇有受伤，应及时抢救伤员。

（5）火势威胁工艺设备、管线和建筑物时，实施冷却，组织人员操作启动就近灭火设备；

（6）转移重要物资、资料或易燃、可燃物资，保持消防救援通道畅通；火灾解除后，公司应急领导小组要迅速组织清理现场，对库存商品进行盘点，核实损失，配合上级应急领导小组做好恢复重建和财产理赔工作。

（7）检查、关闭现场周边雨排水阀和闸，打开排污阀。

（8）遇火势无法控制，及时疏散撤离所有人员。

7.2.2厂区化学品泄漏

危险原料泄漏

（1）小型环境事故处理:

当发现少量的蚀刻液、液碱、等液体化学品容器发生泄漏或在使用和运输过程中不慎泄漏，设备因检修或故障发生少量漏液等情况，影响范围极小，个人能够处理，不需要启动一级响应时，则应及时通知车间班长。

班长指挥车间工作人员开始应急处理。处理完毕后，记录备案并上报应急指挥部。

事故控制后应立即进行清洁处理，清洁处理时尽可能将溢漏液体收集在专用的容器内以回收利用，并用大量水冲洗泄漏污染区，将冲洗液导入应急池。

（2）一般环境事件处理：

发现大量液体化学品泄漏，应立即通知应急指挥部，应急指挥部判断事故情况，启动应急预案。由应急救援小组开展应急处理措施。各组职责如下：

①通讯警戒组疏散临近的其他人员，采取隔离措施防止不知情人员进入。通知各个小组迅速就位。与外部救援力量保持联系。

②后勤保障与供应组迅速调集应急物资到事件现场。

③抢险与封漏组迅速用沙袋堵围住泄漏区防止泄漏到外部环境中，并堵住泄漏点。同时根据情况将泄漏液向其它储存罐转移，或导入应急池内。

④消防与救援组抬离受伤人员交给现场医疗救护组。待抢险与封漏组完成工作后，用大量水冲洗清理现场，并将冲洗液导入应急池内。

⑤生产控制组将应急池内溶液回收利用保持应急池内应急空间足够。

⑥现场医疗救护组应准备好相对应的医疗药品跟器械到现场救护受伤人员。

（3）发生重大环境事件处置：

厂区污水处理站系统故障、管道破损，污水处理站应急池负荷不了，生产废水未经处理只能经由管道进入新城污水处理厂。立即通知应急指挥部 ，启动应急预案。联系下游企业新城污水处理厂027-84231121，请求下游企业采取应急措施。并上报汉南区环境保护局及汉南区人民政府请求社会救援。

（4）泄漏处理时注意事项：

进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

严禁携带火种进入现场；

应急处理时不要私自单独行动。

表7-1 厂内常见化学污染物质处理方法

| 污染物质 | 泄露处理方法 |
| --- | --- |
| 氢氧化钠 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，少量泄漏时，收集于塑料容器内，加入少量酸调至中性，再放入废水系统，并用水清洗泄漏点，清洗液导入应急池。大量泄漏时，第一时间堵住泄漏点并用大量水冲洗，将冲洗液导入应急池内回收再利用后，排入废水系统进入污水处理站进行处理。 |
| 含铜废液 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，少量泄漏时，将泄漏泄装入干净玻璃容器内回收利用，并用水冲洗泄漏点，冲洗液导入应急池。大量泄漏时，第一时间堵住泄漏点并用大量水冲洗稀释，并将冲洗液导入应急池，回收再利用后，排入废水系统进入污水处理站进行处理。 |
| 盐酸 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |

7.2.3污水处理站设施失灵应急处理程序

1、现场应急处理原则

控制污染源，尽快停止污染物的继续排放。尽可能控制和缩小已排放污染物的扩散、辐射、蔓延的范围，把事故危害降低到最低限度。采取一切有效措施，避免人员伤亡，确保人民群众生命安全。应急处理要立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。

2、应急处理程序

①、事故发生后，发现者立即将情况向废水车间负责人汇报。接到报告后，废水车间负责人应立即赴事发现场察看，若为小型事故，废水车间能够自行处理则应立即采取必要的应急措施，处理完毕后记录备案并上报指挥部。若为一般环境事故，应立即将情况向应急指挥部汇报。

②、当发生一般环境事故时，指挥部接到报告后，指挥部应立即指挥应急救援小组采取措施，同时赶赴现场指挥应急处理工作，应急救援小组按照指令展开应急处理工作。

③、指挥部指挥检测部门对污水泄漏情况进行实时检测，并评估此次泄漏污染物的量，及其对外部环境的影响，对于可能给周围环境或流域造成影响和损害的污染事故，应当报告政府环保部门并立即通知周围相关单位和群众，采取有效防范措施，避免遭受损失。

7.2.4人员紧急疏散和撤离应急措施

事故应急救援组到达事故现场后，听从现场指挥安排，对可能发生事故场所设施及周围情况依据现场环境监测结果引导和疏散现场无关人员至安全区域，在疏散撤离过程中小组成员根据预案要求的疏散、撤离方式方法，要做的主要工作有：

（1）故可能对企业内、外人员构成威胁时，必须在指挥部的统一指挥下，由安全警戒队负责治安和交通指挥，对事故救援无关人员及可能威胁到附近居民以及相邻的危险化学品进行紧急疏散和撤离，向上风向疏散到500米外的安全地点。；

（2）事故现场人员的撤离疏散组通知各岗位人员迅速撤离，撤离时应对人员进行清点，若有未撤离的人员，应由义务消防队员做好防护后到现场作搜寻；

（3）非事故现场人员的疏散，由应急指挥部下达疏散撤离的指令，按指定的路线进行撤离；

（4）周边区域单位、居民人员疏散，由公司应急救援疏散组人员通知周边区域各单位、各村庄及公司生活区居民按指示的路线进行疏散；

（5）应急救援人员的撤离，公司应急救援人员在发现事故现场出现危险状况时(如危化物将要爆炸等)，应由现场指挥部下达紧急撤离命令，撤离到指定的区域，同时要将撤离的报告马上报告到公司应急救援指挥部。

安全疏散点与人员疏散路径见附图6

疏散处置程序：

（1）口头引导疏散：疏导人员到指定地点后，要用镇定的语气呼喊，劝说人们消除恐惧心理、稳定情绪，使大家能够积极配合，按指定路线有条不紊地进行疏散。

（2）广播引导疏散：在接到安全事故报警后，指挥人员要立即开启应急事故广播系统，将指挥员的命令、事故情况、疏散情况进行广播。广播内容应包括：发生事故的部位及情况，需疏散人员的区域，指明比较安全的区域、方向和标志，指示疏散的路线和方向，对已被困人员要告知他们救生器材的使用方法，以及自制救生器材的方法。

（3）强行疏导、疏散：如果事故现场，直接威胁人员安全，工作人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯叉道等容易走错方向的地方，应设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（4）制止脱险者重反事故现场：对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场，必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

疏散人员应注意事项：

（1）保持安全疏导秩序，防止出现拥挤、踩踏、摔倒的事故发生。

（2）应遵循的疏导顺序：

①先安排事故威胁严重及危险区域内的人员疏散。疏散中应按先老、弱、后员工、最后为救助人员疏散的顺序。

②发扬团结友爱，尽力救助更多的人员撤离事故现场。

③疏散、控制事故现场，控制火势和火场排烟，为安全疏散创造有利条件。

④逃生中注意自我保护，学会逃生基本方法，疏导人员应指导逃生疏散人员，正确运用逃生方法，尽快撤离事故现场。

⑤注意观察安全疏散标志，按其指引方向，尽快引导人员撤离事故现场。

⑥注意观察安全疏散标志，按其指引方向，尽快引导人员撤离事故现场。

7.2.5危险区的隔离应急措施

事故应急救援组根据事故、火灾的情况和指挥部的要求，设定紧急隔离危险区的距离，紧急隔离危险区边界警戒线为黄黑带，划分疏散区、下风向疏散区，在事故现场周围设防，加强警戒和巡逻；对在紧急隔离危险区内的交通道路进行管制，劝说通行车辆和人员绕道而行。

7.2.6受伤人员现场救护、救治与医院救治

当发生火灾事故时：

疏散人员：在疏散时，使受伤人员有次序的撤离火场。

寻找人员的方法和地点:

进入室内主动呼喊，观察动静，注意倾听辨别哪儿有呼救声、喘息声、呻吟声，要注意搜寻出口（如门窗、走廊等处）；在车间、实验室寻人时，注意机器和设备附近。

救人的方法：

对于神志清醒，但在烟雾中辨不清方向或找不到出口的人员，可指明通道，让其自行脱险，也可直接带领他们撤出；

当救人通道被切断时，应借助消防梯、安全绳等设施将人救出；

遇有烟火将人员围困在建筑物内时，应借助消防水枪开辟出救人通道，并做好掩护；抢救人员也可以用浸湿的衣服等将被救者和自己的外露部位遮盖起来，防止被火焰灼伤。

应急监测

物料泄漏，造成大气、水的环境污染，由环保部门负责，联系武汉市环境监测站及武汉中质博测检测有限公司，对事发区域进行监测。

监测因子：泄漏物料和可能伴生次生的有毒有害物品。

水监测断面：根据物料泄露量、物料特性等具体确定。

水监测频次：事故发生后应连续取样，监测水质变化情况，直到恢复正常。

突发环境事件应急监测内容

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 厂区地下水观测井 | PH值、铜 | 初期2小时一次 | 视污染物浓度递减 |
| 地表水 | 汤湖 | PH值、化学需氧量、氨氮、总铜、 | 初期2小时一次 | 视污染物浓度递减 |
| 土壤 | 泄露污染区域 | PH值、铜 | 1次 |  |
| 环境空气 | 泄露影响区域 | 氯化氢 | 初期2小时一次 | 视污染物浓度递减 |

7.4应急终止

7.4.1应急终止条件

符合下列所有条件后，即满足应急终止条件：

（1）事故现场得到控制，事件产生的条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

除已启动上级应急预案需由上级政府决定应急结束外，环境污染事故应急结束由武汉汉氏资源循环利用有限公司环境污染事故应急指挥部实施。

7.4.2应急终止程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或事故责任单位提出，经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。

7.4.3跟踪监测和评估

应急状态终止后，根据事故等级，由武汉汉氏资源循环利用有限公司、武汉中质博测检测技术有限公司根据实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

7.5应急终止后的行动

7.5.1善后处置

事故处理组负责事故伤亡人员医疗救治组织和对外协调，事故处理组在接到人员伤亡的报告后第一时间赶到事发现场或医院，了解受伤人员状况，及时组织协调医院进行抢救治疗，并负责与工伤保险经办部门联系，报告工伤情况。督促安排好受伤人员的生活及陪护工作，协助做好家属安抚工作。

发生重、特大环境事件时，应组织专家对本次突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的环境进行恢复的建议。

7.5.2调查与评估

在事故得到控制后，事故处理组进入现场进行摄像、拍片等取证工作，开展事故调查。

应急领导小组在事故处理结束后，应编制环境应急总结报告，组织对抢险过程、应急能力等进行总结评估，找出应急预案及抢险过程中存在的不足，加强应急管理并对预案进行修订。

7.5.3次生灾害防护

在事故处理取证结束后，应立即对事故现场进行洗消，清洗事故现场残留物及污染物。残留物要放在指定地点保管，带事故调查结束后再行处理；污染物洗消废水、残液应注意收集，严禁直接排出厂界外，废水应排入污水处理站处理达标后排放，残液作为危险废物交由有资质的单位处置。

洗消工作包括现场洗消和参加救援人员的洗消。

7.5.4秩序恢复重建

在现场洗消结束后，由设备动力部组织对事故中损坏的设备、设施、场所进行修复，逐步恢复正常工作。

7.6化学品储罐区管理要求

（1）危险化学品储罐区安全管理制度

本公司危险化学品储罐储存的物质主要为腐蚀类的化学品，贮存过程事故风险主要是因危险化学品储存过程中泄漏而造成的空气污染和水质污染等事故，是安全生产的重要方面。化学品应按照要求储存于阴凉、通风的库房，分类存放。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％，本公司对危险化学品储罐区制定了如下管理要求：

①贮存危险化学品的管理人员上岗前经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时配备有关的个人防护用品。进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。

②危险化学品仓库设消防设施、用电设施、防雷防静电设施等，符合国家规定的安全要求。

③贮存的危险化学品必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距，定期检查化学品包装的破损情况进行检查，发现包装破损、渗漏等情况应及时处置，禁止在危险化学品存放区域堆放可燃废弃物。

④危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

⑤危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。装卸对人身有毒有害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。

⑥储存的危险化学品应有明显的标志，标志应符合《常用危险化学品的分类及》（GB13690-1992）的规定，同一区域贮存两种和两种以上不同级别的化学品时，应按最高等级危险物品的性能标志。

⑦按照《常用危险化学品储存通则》（GB15603-1995），根据危险化学品品种特性，实施隔离储存、隔开储存、分离储存。根据危险品性能分区、分类、分库储存。

⑧按照《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）等标准要求对各危险化学品进行储存、入库验收、养护。

⑨储存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。

7.7应急处置措施汇总

本公司应急处置处理一览表见表7-2。

表7-2 本公司事故情况下风险应急处置措施一览表

| 单元 | 具体事故情况 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 储罐区 | 含铜蚀刻废液 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，少量泄漏时，将泄漏泄装入干净玻璃容器内回收利用，并用水冲洗泄漏点，冲洗液导入应急池。大量泄漏时，第一时间堵住泄漏点并用大量水冲洗稀释，并将冲洗液导入应急池，回收再利用后，排入废水系统进入污水处理站进行处理。 |
|  | 液碱 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，少量泄漏时，收集于塑料容器内，加入少量酸调至中性，再放入废水系统，并用水清洗泄漏点，清洗液导入应急池。大量泄漏时，第一时间堵住泄漏点并用大量水冲洗，将冲洗液导入应急池内回收再利用后，排入废水系统进入污水处理站进行处理。 |
|  | 盐酸 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| 生产车间 | 火灾 | 生成车间发生火灾，消防废水经收集后排入厂区事故应急池，泵入厂区综合污水处理站处理后外排，严禁直接外排。 |
|  | 料浆泄漏 | 关闭泄漏前段阀门。少量泄漏时，将泄漏泄装入干净容器内回收利用，并用水冲洗泄漏点，冲洗液导入应急池。大量泄漏时，第一时间堵住泄漏点并用大量水冲洗稀释，并将冲洗液导入应急池，回收再利用后，排入废水系统进入污水处理站进行处理。 |
| 污水处理站 | 污水处理站发生设备故障 | 应将污水暂存于厂区综合污水处理站调节池中，关闭厂区的总排污阀，严禁废水未经处理直接外排至外部市政管网，当调节池存满时应该停止厂区所有生产操作，并加强污水处理站的抢修，综合污水处理站正常后可恢复生产 |

应急培训和演练

培训

公司内部应急培训分三个层次进行。

8.1.1部门级培训

部门级培训是及时处理事故、紧急避险、自救互救的重点环节，同时也是事故早发现、早报告的关键，一般危险化学品在这一层次能够及时处理而避免。

部门级培训每年开展两次，培训内容：

（1）针对可能发生的事故，在紧急情况下如何进行紧急处理，避险、报警方法等；

（2）针对岗位可能导致的人身伤害类别，现场进行紧急救护方法；

（3）针对岗位可能发生的事故，如何采取有效控制事故和避免事故扩大化；

（4）针对岗位可能发生的事故，学会如何选择、使用防护装备和消防器材；

（5）掌握本岗位可能接触的危险化学品、剧毒化学品、职业危害、急救方法。

8.1.2指挥级培训

应急领导小组成员及各职能组负责人，每年进行一次，培训内容包括：

（1）熟悉公司应急预案；

（2）如何启动公司应急救援预案程序；

（3）依据应急救援的职责和分工，如何组织本部门（专业组）负责的应急救援，如何与其他部门（专业组）配合；

（4）如何组织应急救援物资；

（5）申请外部救援的报警方法，以及发布事故消息、组织周边社区、政府部门的疏散方法；

（6）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场清消方法。

演练

公司统一组织应急预案演练，提高指挥水平和救援技能，检验各种器材的使用性能是否符合要求。

由预案归口管理部门安技环保部按要组织演练，其它部门配合参与。

突发环境事件应急预案每年演练一次。

演练后，预案归口管理部门要有总结，包括演练的时间、地点、预案名称、演练目的、演练过程及评估、存在的问题、整改措施、预案的不符合项、预案修订意见等内容，并形成总结报告。

监督与管理

责任与奖惩

环境应急预案演练、事故救援工作考核列入经济责任制中考核，每次救援和演练结束后，要总结评比，根据职责执行情况给予考核或奖励。

公司应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

应急指挥部对在应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人给予表彰和奖励。

对迟报、谎报、瞒报和漏报突发重特大事件或应急工作中有其他失职、渎职行为的，按照相关法律法规和公司有关规定进行处理。

应急保障

通信保障

（1）公司内部各生产单位或岗位均设有电话，岗位之间可内线联络，一般情况下可满足应急救援通讯需要；

（2）在突发环境事件后，应急救援通讯联络组立即赶赴现场，保证通信畅通；

（3）如在事故中通讯线路破坏，应立即使用手机，公司应急救援领导小组联络电话详见附件2；

（4）如果所有通讯工具出现故障，通讯联络队迅速以办公室为主组成联络组，保证应急指挥领导小组、各专业队伍之间的信息畅通。

（5）在突发厂外级事故时，通讯联络队迅速与各敏感区域负责人进行联系，对事故影响范围内的敏感点进行紧急疏散。

应急物质保障

武汉汉氏资源循环利用有限公司应急物资见附件4应急救援器材配备一览表。

为保障救援工作及时有效，各应急救援队伍必须根据工作职责和针对危险目标需要，准备好抢险抢修、个体防护、防堵防漏、医疗救援、通讯联络等器材，确保配备齐全，平时应有专人维护、保管、定期检查、检测。保证各项救援器材处于完好状态，确保发生紧急事件时可用、实用、好用。

## 应急队伍保障

（1）组织应急培训，切实提高应急能力。应急人员的培训，以内部培训为主。由公司安环组组织实施、另外公司应根据需要对部分员工进行急救、消防等外部培训。

（2）组织应急演练。安环部根据工作需要组织相应的应急演练。

通过演练练指挥、练协作、练技术、练战法，检验应急程序的科学性、指挥体制的合理性、人员编制的整体性、组织接口的协调性，以及某些重大技术问题。

（3）消防力量的维护与演练

## 经费保障

应急救援经费、按国家相关法律法规文件等按一定比例从武汉汉氏资源循环利用有限公司安全生产费用中列支，安全费用不够时从成本中列支。公司财务部在事故状态下必须保证应急救援所需的经费，经费的使用由公司安技环保部、公司办公室共同监督使用。

## 医疗卫生保障

为保证医疗救护，武汉汉氏资源循环利用有限公司组建医疗救护队负责应急救援中医疗卫生工作。

## 交通运输保障

武汉汉氏资源循环利用有限公司应配备2台车辆及驾驶员，在应急救援时可以作为人员运输、应急物资运输工具。

## 技术保障

（1）公司各部门应加强应急监测、动态监控和应急处置的能力，保证环境污染突发事件的有效处置；

（2）在应急响应状态下，应急救援应与当地政府配合，得到当地环保、公安、医疗、交通、气象等部门的技术支持。

附则

名词与术语

11.1.1突发环境事件

指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危机人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的时间。

11.1.2环境风险

指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

11.1.3环境风险物质

指《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录B突发环境事件风险物质及临界量清单中的化学物质。

11.1.4环境风险单元

指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

11.1.5事故排水

指事故状态下排出的含有泄漏物、以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

11.1.6应急救援

指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

预案解释

本预案由武汉汉氏资源循环利用有限公司行政部负责解释。

预案的修订

行政部负责本预案的修订和管理，公司应每三年对本预案进行一次修订，此外，有下列情形之一的，应当及时对本预案就行修订：

（1）单位名称、隶属关系、经济性质、法人代表等发生变化的；

（2）单位工作职责、产品方案和工艺流程、涉及环境风险物质的种类或数量、环境风险防范措施发生变化的；

（3）应急组织体系发生变化或者应急工作职责进行调整的；

（4）外部环境、可能受影响的环境受体、区域环境规划或环境功能区域发生变化的；

（5）有关环境保护和环境风险应急管理法律、法规、规章、标准或规范性文件发生变化的；

（6）发生突发环境事件并造成环境污染的；

（7）突发环境事件应急处置过程中发现响应程序存在问题的；

（8）应急演练评估报告提出要求修订的；

（9）当地政府或上级主管部门要求修订的。

应急预案的备案

按照环境保护部《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）要求，在预案报送备案前组织专家对本预案进行评估，待专家审查通过后报武汉市环境保护局备案。

预案的实施

本预案自发布之日起实施。

# 12、附件和附图

附件1：应急指挥联系人一览表

附件2：外部应急联系单位周边敏感点联络人一览表

附件3： 应急消防物资、装备表

附件4：化学品安全技术说明书

附件5：车间布置图

附件6：应急撤离路线图

附件7、新产生危险处置合同

附件8、地理位置示意图

附件9、应急物资和风险防范设施示意图

附件10、突发事件应急监测合同

附件11、企业环境风险隐患排查表

附件12、应急演练

附件1、贮罐区发生泄露事故专项处理方案

1、贮罐区发生泄露的情形：

贮罐体破损

贮罐出口阀门坏损

卸货时卸料大量冒槽

2、应急响应程序

少量泄漏:

当发现少量的蚀刻液、液碱、酸等液体化学品容器发生泄漏或在使用和运输过程中不慎泄漏，设备因检修或故障发生漏液等情况，则应及时通知相关岗位人员、当值班长，相关岗位人员在做应急处理时尽可能将溢漏液体收集在专用的容器内，准备好相应的吸水材料（如干净的抹布、海绵、沙土等），待大部分泄漏积液回装容器后，立即用沙土或其它吸水材料吸收残液，防止化学液体流入土壤或排水管道。

如发现小量的固体化学类材料散落（如：硫酸铜）则应及时通知相关岗位人员、当值班长，相关岗位人员应及时回装散落的材料，并清理清洁地面，尽可能的减少残留物质留存土壤或进入排水管道。

大量泄漏：

发现大量液体化学品泄漏，应立即通知当值班长和车间主管，车间主管判断事故情况，开展应急处理措施，首先应疏散临近的其他人员，采取隔离措施防止不知情人员进入，然后用海绵或抹布尽量覆盖泄漏区域和泄漏口，同时根据泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、粘合剂等），堵漏工作就绪后，立即用堵漏材料堵漏。

若周边同类型介质贮罐有空间，则先检查相关的管道及阀门，启动输送泵进行倒灌作业；若同类型贮罐无空间，则打开围堰防泄露专用阀，将泄露液体导至应急池内。

泄漏处理时注意事项：

1)进入现场人员必须配备必要的个人防护器具；

2)严禁携带火种进入现场；

3)应急处理时不要单独行动。

注意：面对浓盐酸发生泄露且无法倒灌的情形，应及时开启自来水阀，进行稀释；同时，将情况向当职负责人汇报，并通知有关车间疏散人员至上风口处。

厂内常见化学污染物质处理方法

| 污染物质 | 泄露处理方法 |
| --- | --- |
| 盐酸 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。用沙土混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 氢氧化钠 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，收集于干燥净洁有盖的容器内，以少量加入大量水，调至中性，再放入废水系统。也可用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |
| 含铜废液 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，收集于干燥净洁有盖的容器内，以少量加入大量水，调至中性，生成铜的沉淀，并放入废水系统。也可用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |

附件2、含重金属料液泄露事故专项处置方案

1、含重金属料液泄露情形

①车间外部料液储池破损，未及时发现。

②车间外部用于料液传输的管道突发爆管、脱焊等情况。

③车间外部储槽发生阀门、槽体破损或者爆裂等情况。

④原料在卸料时，未做好防护措施，卸货完毕后，未按要求进行现场清理。

⑤其他规章操作，造成料液泄露的情形。

2、应急响应程序

①最早发现者，应立即将情况上报给当班生产负责人，讲明事故发生的位置，泄露料的颜色、PH值及泄露量。同时电话通知应急小组守闸人员关闭闸阀，防止跑冒料液顺着雨水沟外溢污染环境。

②当班负责人接到报告后，应立即根基发现者的报告，快速判断是何处何种料液发生泄漏。如是车间外部传输料液的管道故障，必需第一时间根据判断结果，通知相关车间进行停泵处理，电话指挥现场人员采取必要的应急措施进行处理。同时，将情况向领导小组进行简要汇报并快速赶赴现场，组织相关车间人员进行堵漏和料液的回收处理工作。

③指挥小组人员赶赴现场后，应立即根据现场状况作出相关的决策。如有人员受到伤害，应立即通知运输、救护分队赶赴现场进行人员的救治工作。

④抢修分队到达现场后，应根据领导小组下达的抢修指令，控制事故以防事故扩大。

⑤运输救护分队达到现场后，应立即救护伤员，伤情严重者立即送医治疗。

附件3、污水处理站设施失灵应急处理程序

1、现场应急处理原则

A、控制污染源，尽快停止污染物的继续排放。

B、尽可能控制和缩小已排放污染物的扩散、辐射、蔓延的范围，把事故危害降低到最低限度。

C、采取一切有效措施，避免人员伤亡，确保人民群众生命安全。

D、应急处理要立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。

2、应急处理程序

A、事故发生后，发现者立即将情况向废水车间负责人汇报。接到报告后，废水车间当班负责人应立即赴事发现场察看，采取必要的应急措施，防止事态扩大，同时将情况向应急指挥领导小组汇报。

B、接到报告后，领导小组须立即采取措施，属于一般污染事故，领导小组按照指令知足应急处理工作，属于重特大污染事故的，领导小组组长应及时赶赴现场，指挥应急处理工作。

C、应急队伍到达现场后，应立即汇同有关部门进行紧急磋商，迅速分析、收集和汇总事故发生和危害的情况。尽快开展现场监测，对事故的性质和危害程度进一步作出确切评估。

D、对于可能给周围环境或流域造成影响和损害的污染事故，应当报告环保部门并立即通知周围相关单位和群众，采取有效防范措施，避免遭受损失。

附件4、应急指挥联系人一览表

| 姓名 | 职位 | 公司职务 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张一鸣 | 总指挥 | 总经理 | 027-84896836 | 13607163281 |
| 刘晖鹏 | 副总指挥 | 分管副总经理 | 027-84896836 | 13659897068 |
| 王珑 | 环境监测组 | 分析技术员 | 027-84896836 | 13437110670 |
| 朱秀琴 | 医疗救护组 |  | 027-84896836 | 13628677021 |
| 赵波 | 紧急疏散组 | 生产部班长 | 027-84896836 | 13971276088 |
| 刘必红 | 通讯联络组 | 公司办公室主任 | 027-84896836 | 13697352340 |
| 张建华 | 灭火警戒组 | 生产部组长 | 027-84896836 | 13986017931 |
| 何海兵 | 事故处理组 | 生产部维修组长 | 027-84896836 | 15327204038 |

附件5、外部应急联系单位一览表

| 姓名（类别） | 职务（单位） | 联系电话 | 备注（急救号码） |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故应急救援指挥领导小组 | 张一鸣 | 总指挥 | 027-84896636 |  |
|  | 刘晖鹏 | 副总指挥 | 13659897068 |  |
|  | 公司24小时值班电话 | 027-84896836 |  |
| 外部联络 | 消防部门 | 胡管段 | 15607188119 | 119 |
|  | 医疗部门 | 神龙医院 | 027-84299599 | 120 |
|  | 公安部门 | 神龙派出所 | 027-84892716 | 110 |
|  | 环保部门 | 汉南区环保办办公室 | 027-84891192 |  |
|  |  | 武汉环保局 | 027-85807191 |  |
|  | 安全监督部门 | 安监办办公室 | 027-84897117 |  |
|  |  | 安全专员：赵磊 | 15927377823 |  |
|  | 政府部门 | 汉南区政府值班电话 | 027-84897321 |  |
|  | 周边单位 | 新城污水处理厂 | 027-84231121 |  |
|  |  | 辉门摩擦 | 027-84892176 |  |
|  |  | 国际纸业郭经理 | 13971325616 |  |
|  |  | 康乐药业 | 027-84899273 |  |
|  |  | 武汉燎原模塑王经理 | 13871099322 |  |
|  |  | 华星气体 | 027-84258196 |  |
|  |  | 武汉塑料 | 027-84899138 |  |

附件6、 应急消防物资、装备表

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干粉灭火器 | 2kg | 30只 | 洗眼器 |  | 7个 |
| 干粉灭火器 | 4kg | 4只 | 胶手套 |  | 20双 |
| 消防水带 | 100mm | 200m | 耐酸碱防护服 |  | 20套 |
| 水枪喷头 | QZ19 | 6支 | 防化服 |  | 2套 |
| 消防栓开关扳手 | KDA65 | 1把 | 防护眼镜 |  | 12付 |
| 消防箱 |  | 6个 | 防毒面罩 |  | 2付 |
| 消防栓 | SS100 | 6个 | 防护面罩 |  | 2个 |
| 便携泵 |  | 1台 | 胶鞋 |  | 20双 |
| 便携式照明灯 |  | 4台 | 水管 |  | 100m |
| 废液收集桶 |  | 2只 | 黄砂 |  | 1吨 |

附件7、 主要危险物质的理化性质

盐酸物化性质一览表

| 国标编号 | 81013 | CAS号 | 7647-01-0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | HCl | 外观与性状 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 |
| 分子量 | 36.46 | 蒸汽压 | 30.66kPa(21℃) |
| 熔点 | -114.8℃/纯沸点：108.6℃/20% | 溶解性 | 与水混溶，溶于碱液 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.20；相对密度(空气=1)1.26 | 稳定性 | 稳定 |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 主要用途 | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有强腐蚀性。 燃烧(分解)产物：氯化氢。 |
| 环境标准 | 中国(TJ36-79)车间空气中有害物质的最高容许浓度 15mg/m3 |

表3-3-3氢氧化钠物化性质一览表

| 国标编号 | 1823 | CAS号 | 1310-73-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | NaOH | 外观与性状 | 白色不透明固体，易潮解。 |
| 分子量 | 40.01 | 蒸汽压 | 0.13(739℃) |
| 熔点 | 318.4℃ | 溶解性 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |
| 密度 | 2.12（相对于水） | 稳定性 | --- |
| 危险标记 | 20(碱性腐蚀品) | 本项目用途 | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等。 |
| 健康危害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 毒理学资料及环境行为 | 对水体可造成污染。 |
| 废弃处置办法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入废水系统。 |

附件11、地理位置示意图

附件12、应急物资和风险防范设施示意图

附件13、突发事件应急监测合同

附件14、企业环境风险隐患排查表

# Text boxes

武汉市汉南区突发环境事件应急预案

武汉汉氏资源循环利用有限公司突发环境事件应急预案

专项环境应急预案

现场处置预案

武汉汉氏资源循环利用有限公司安全生产事故综合应急预案

酸性含铜废液

板框压滤

中间槽

氧化罐氧化

板框压滤

液碱

一次洗涤

一次洗涤

污水处理车间

产品氧化铜

PAC+PAM

硅藻土

压滤废水

絮凝罐2

斜板沉淀池

絮凝罐1

调节池

地面清洗水

中间水池

沉淀池

盐酸

板框压滤

Ph调节池

砂滤罐

总指挥

张一鸣（总经理）

环境监测组

医疗救护组

紧急疏散组

通讯联络组

对外发言人

刘必红（公司办主任）

副总指挥

刘晖鹏（安全主管）

灭火警戒组

现场指挥

王珑

现场指挥

朱秀琴

现场指挥

赵波

现场指挥

刘必红

现场指挥

张建华

事故处理组

现场指挥

何海兵